Таблицы для насыщенного пара ¹

Таблица 1

Насыщенный пар

| Давле- ние кг/см² абс. ρ | Темпера- тура насыще- ния º Ц t s | Уд. объем пара м³/кг υ'' | Уд. вес пара кг/м³ τ'' | Теплосодержание | Теплота испаре- ния кал/кг r |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | жидкости кал/кг i' | пара кал/кг i'' |  |
| 0,01 | 6,69 | 131,6 | 0,00760 | 6,72 | 599,8 | 593,1 |
| 0,015 | 12,7 | 89,02 | 0,01123 | 12,77 | 602,5 | 589,7 |
| 0,02 | 17,2 | 68,27 | 0,01465 | 17,23 | 604,2 | 587,2 |
| 0,025 | 20,8 | 55,28 | 0,01809 | 20,8 | 606,0 | 585,2 |
| 0,03 | 23,8 | 46,53 | 0,02140 | 23,8 | 607,3 | 583,5 |
| 0,04 | 28,6 | 35,46 | 0,02820 | 28,6 | 609,4 | 580,8 |
| 0,05 | 32,5 | 28,73 | 0,03481 | 32,5 | 611,1 | 578,6 |
| 0,06 | 35,8 | 24,19 | 0,04134 | 35,8 | 612,6 | 576,8 |
| 0,08 | 41,2 | 18,45 | 0,05420 | 41,1 | 614,9 | 573,8 |
| 0,10 | 45,4 | 14,95 | 0,06687 | 45,4 | 616,8 | 571,4 |
| 0,12 | 49,1 | 12,60 | 0,07937 | 49,0 | 618,3 | 569,3 |
| 0,15 | 53,6 | 10,22 | 0,09790 | 53,5 | 620,2 | 566,7 |
| 0,20 | 59,7 | 7,797 | 0,1283 | 59,6 | 622,8 | 563,2 |
| 0,25 | 64,6 | 6,324 | 0,1581 | 64,5 | 624,9 | 560,4 |
| 0,30 | 68,7 | 5,331 | 0,1876 | 68,6 | 626,6 | 558,0 |
| 0,35 | 72,3 | 4,614 | 0,2167 | 72,2 | 628,1 | 555,9 |
| 0,40 | 75,4 | 4,071 | 0,2456 | 75,4 | 629,5 | 554,1 |
| 0,45 | 78,3 | 3,652 | 0,2738 | 78,2 | 630,6 | 552,4 |
| 0,50 | 80,9 | 3,304 | 0,3027 | 80,8 | 631,7 | 550,9 |
| 0,6 | 85,5 | 2,785 | 0,3591 | 85,4 | 633,5 | 548,1 |
| 0,7 | 89,5 | 2,411 | 0,4148 | 89,4 | 635,1 | 545,7 |
| 0,8 | 93,0 | 2,128 | 0,4699 | 93,0 | 636,5 | 543,5 |
| 0,9 | 96,2 | 1,906 | 0,5247 | 96,2 | 637,8 | 541,9 |
| 1,0 | 99,1 | 1,727 | 0,5790 | 99,1 | 638,9 | 539,8 |
| ¹ Заимствованы из „ Tabellen und Diagramme fúr Wasserdampf ” Kno- Blauch, Raisch, Hausen, Koch, 1932. |